Rytwiany, dnia 16.08.2017 r.

IŚ.7013.5.2017.DC

wg rozdzielnika

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany”

W nawiązaniu do pism z dnia 11.08.2017 r. zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśniam:

Pyt.1. Zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, a dodatkowo zobowiązany jest do umożliwienia złożenia rozwiązań równoważnych do rozwiązań konkretnych producentów. W związku z tym wnosimy o wskazanie co najmniej dwóch producentów jednej z dwóch wymaganych przez Zamawiającego oczyszczalni tj. pracujących w technologii złoża biofiltracyjnego, spełniających wymagania podane w SIWZ. Kto produkuje oczyszczalnie pracujące w technologii złoża biofiltracyjnego spełniające wymagania podane w SIWZ?

Odp: Rolą Zamawiającego nie jest pouczanie oferentów co do dostępności produktów na rynku budowlanym. Zamawiający w pkt. 5 opisu dokumentacji technicznej oraz w dokumencie SIWZ wskazał parametry równoważności, które muszą być zachowane. Wg wiedzy Zamawiającego, przynajmniej kilku producentów spełnia postawione wymagania

2. Zgodnie z SIWZ do budowy należy wykorzystać biologiczne oczyszczalnie ścieków m.in. pracujące w technologii złoża biofiltracyjnego, pracującego bez zużycia energii elektrycznej.
Wylot takich oczyszczalni usytuowany jest na samym dole zbiornika, co skutkuje bezwzględną 
koniecznością zastosowania przepompowni ścieku oczyszczonego, a co za tym idzie kosztami zakupu 
przepompowni, w tym zastosowania pomp, które zużywają energię elektryczną. 
a)Czy Zamawiający jest świadom kosztów zakupu takich przepompowni i kosztów zużycia energii 
elektrycznej?

Odp.Zamawiający nie podziela zdania Pytającego. Zastosowanie przepompowni ścieków oczyszczonych za zbiornikiem oczyszczalni nie jest konieczne z powodu konstrukcji zbiornika a wynika niekiedy z ukształtowania terenu. Ponadto z treści pytania wynika, że Zainteresowany nie zapoznał się z planami zagospodarowania wszystkich działek, w których przewidziano takie rozwiązanie.

b) Czy Zamawiający badał rynek i ma świadomość różnic w cenie pomiędzy oczyszczalniami 
referencyjnymi tj. wymaganymi przez Zamawiającego, a oczyszczalniami równoważnymi tj. 
biologicznymi o niskim zużyciu energii elektrycznej?

Odp: TAK. Zamawiający przeanalizował dostępność produktów równoważnych. Wg. Zamawiającego tok myślenia, bądź sugestii pytającego jest nieprawidłowy. Cena urządzenia jest tylko początkowym kosztem inwestycji a należy brać pod uwagę pozostałe kwestie jak koszty eksploatacji, koszty części zamiennych, koszty zużycia energii. Kalkulować wydatki nie należy tylko w momencie zakupu ale na przełomie przynajmniej okresu gwarancji, który to jest jednym z kryteriów oceny ofert. Ponadto należy brać pod uwagę względy techniczne takie jak równomierność dopływu ścieków. Oczyszczalnie w technologii złoża biofiltracyjnego, wykazują się znacznie większą odpornością na nierównomierne korzystanie z instalacji.

c) Prosimy o uzasadnienie wymogu zastosowania 5 sztuk (z 197 sztuk) biologicznych oczyszczalni 
ścieków pracujących w technologii złoża biofiltracyjnego, pracującego "bez zużycia energii 
elektrycznej"? Jakie warunki techniczno-prawne, na które powołuje się Zamawiający w SIWZ zmuszają Zamawiającego do wymagania oczyszczalni ze złożem biofiltracyjnym? Jakie warunki techniczno prawne uniemożliwiają Zamawiającemu dopuszczenie wszystkich oczyszczalni pracujących w tej samej technologii tj. złoża fluidalnego? Czy zdaniem Zamawiającego zastosowanie wszystkich oczyszczalni jednego typu w ramach jednej inwestycji nie ułatwi Zamawiającemu choćby późniejszego nadzorowania ich poprawnej pracy, serwisowania? W sytuacji określenia wymagań odnoszących się do potrzeb Zamawiającego, mogących ograniczać krąg potencjalnych wykonawców, Zamawiający winien wykazać, że wyłącznie produkt o parametrach przez niego określonych umożliwia mu realizację celu założonego w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
(wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 stycznia 2009 r. (KIO/UZP 2/09).
Z kolei zgodnie z REKOMENDACJami postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych (Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2014) "należy pamiętać, że zamawiającemu 
wolno wprowadzać tylko takie warunki, które są mu niezbędne.
W przypadku kontroli zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania muszą umieć uzasadnić wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
Każdy zapis odnoszący się do parametrów, funkcjonalności czy wyglądu, zawarty w SIWZ, który nie jest rzetelnie uzasadniony, może zostać uznany za nieprawidłowość powodującą ograniczenie konkurencji." 

Odp: Zamawiający dobierając technologie oczyszczania ścieków przeprowadził bardzo dokładny wywiad środowiskowy z przyszłymi mieszkańcami. Wzięto pod uwagę względy techniczne takie jak równomierność dopływu ścieków. Oczyszczalnie w technologii złoża biofiltracyjnego, wykazują się znacznie większą odpornością na nierównomierne użytkowanie instalacji.

d) Czy Zamawiajaćy dokonał obliczeń i jest świadom na jakim poziomie "oszczędności" uzyska 
wymagając zamontowania oczyszczalni w technologii złoża biofiltracyjnego, pracującego "
bez zużycia energii elektrycznej" w porównaniu do oczyszczalni biologicznych spełnaiających wymogi normy 12566-3 o niskiej energochłonności?
Koszt 1 kwh to około 0,60 zł brutto.
Oczyszczalnie referencyjne wymagają zastosowania przepompowni ścieku oczyszczonego, które 
zużywają około 0,06 kwh/d energii elektrycznej.
Dla porównania inne tj. równoważne oczyszczalnie biologiczne spełniające wytyczne normy 12566-3 
zużywają średnio 0,5 kw/d energii elektrycznej.
Z prostych rachunków wynika, że róznica kosztu energii elektrycznej pomiędzy tymi dwoma 
oczyszczlaniami to 96 zł rocznie.

Odp: TAK. Zamawiający przeanalizował różnice w kosztach na przełomie kilkunastu lat uwzględniając wszystkie składowe rodzące koszty nie tylko zużycie energii elektrycznej. Wg. Zamawiającego tok myślenia, bądź sugestii pytającego jest nieprawidłowy. Cena urządzenia jest tylko początkowym kosztem inwestycji, a należy brać pod uwagę pozostałe kwestie jak koszty eksploatacji, koszty części zamiennych, koszty zużycia energii. Kalkulować wydatki nie należy tylko w momencie zakupu ale na przełomie przynajmniej okresu gwarancji, który to jest jednym z kryteriów oceny ofert. Ponadto należy brać pod uwagę względy techniczne takie możliwość równomierność dopływu ścieków. Oczyszczalnie w technologii złoża biofiltracyjnego, wykazują się znacznie większą odpornością na nierównomierne korzystanie z instalacji.


e) Czy Zamawiajacy wykonał obliczenia dotyczące różnic kosztów zakupu i eksploatacji pomiędzy 
wymaganymi biologicznymi oczyszczalniami ścieków pracującymi w technologii złoża biofiltracyjnego, pracującego "bez zużycia energii elektrycznej", a oczyszczalniami biologicznymi spełnijacymi wytyczne normy 12566-3 charakteryzującymi się niskim zużyciem energii elektrycznej?
Główna różnica dotyczu kosztu zakupu oczyszczalni, kosztu energii elektrycznej i kosztu bezwzględnego dla oczyszczalni "bezprądowych" zakupu przepompowni ścieku oczyszczonego . Z danych dostępnych w internecie wynika, że cena katalogowa oczyszczalni ze złożem biofiltracyjnym to 12 000 zł brutto. Z kolei koszt zakupu innej "prądowej" oczyszczlani biologicznej spełaniające wytyczne normy 12566-3 to 7000 zł brutto. Pomijamy obligatoryjny dla oczyszczalni referencyjnych koszt zakupu przepompwoni ścieku oczyszczonego. Różnica 5000 zł -
Zamawiający wymaga oczyszczalni o 70 % droższej od cieszących sie popularnością, a przede wszystkim dobrą opinią oczyszczalni biologicznych spełniajacych wytyczne normy 12566-3.

Odp: TAK. Zamawiający przeanalizował różnice w kosztach na przełomie kilkunastu lat uwzględniając wszystkie składowe rodzące koszty nie tylko zużycie energii elektrycznej. Wg. Zamawiającego tok myślenia, bądź sugestii pytającego jest nieprawidłowy. Cena urządzenia jest tylko początkowym kosztem inwestycji a należy brać pod uwagę pozostałe kwestie jak koszty eksploatacji, koszty części zamiennych, koszty zużycia energii. Kalkulować wydatki nie należy tylko w momencie zakupu ale na przełomie przynajmniej okresu gwarancji, który to jest jednym z kryteriów oceny ofert. Ponadto należy brać pod uwagę względy techniczne takie jak równomierność dopływu ścieków. Oczyszczalnie w technologii złoża biofiltracyjnego, wykazują się znacznie większą odpornością na nierównomierne korzystanie z instalacji.


f) Czy Zamawiajacy oszacował po ilu latach koszt zakupu wymaganych oczyszczalni "bezprądowych" 
zostanie zrównoważony na skutek oszczędności poczynionych z uwagi na mniejsze zużycie energii 
elektrycznej przez pojedynczy system oczyszczania ścieków w oparciu o te oczyszczalnie? Czy 
Zamawiajacy ma pewność, że ten okres nie przewyższy okresu możliwego użytkowania systemu?

Odp: TAK. Zamawiający przeanalizował różnice w kosztach na przełomie kilkunastu lat uwzględniając wszystkie składowe rodzące koszty nie tylko zużycie energii elektrycznej. Wg. Zamawiającego tok myślenia, bądź sugestii pytającego jest nieprawidłowy. Cena urządzenia jest tylko początkowym kosztem inwestycji a należy brać pod uwagę pozostałe kwestie jak koszty eksploatacji, koszty części zamiennych, koszty zużycia energii. Kalkulować wydatki nie należy tylko w momencie zakupu ale na przełomie przynajmniej okresu gwarancji, który to jest jednym z kryteriów oceny ofert. Ponadto należy brać pod uwagę względy techniczne takie jak równomierność dopływu ścieków. Oczyszczalnie w technologii złoża biofiltracyjnego, wykazują się znacznie większą odpornością na nierównomierne korzystanie z instalacji.


Pyt.3. Zgodnie z treścią normy 12566-3 w raporcie z badań musi znaleźć się jako jedyna wiążąca informacja dotycząca zużycia energii elektrycznej przez oczyszczalnię w trakcie badań. Prosimy o potwierdzenie, ze w związku z treścią normy oraz wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 25 marca 2010 r. (KIO/UZP 313/10) „ Jeżeli możliwy jest opis przedmiotu zamówienia z  zastosowaniem Polskich Norm, o ktorych mowa w art. 30 ustawy Pzp, zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z właściwymi normami (...)", Zamawiajacy będzie weryfikował oferowane oczyszczalnie w zakresie zużycia energii elektrycznej na podstawie informacji w raporcie dotyczącej zużycia energii elektrycznej w trakcie badań skuteczności oczyszczania zgodnie z normą 12566-3?

Odp: Zamawiający będzie oceniał zgodność oferowanych produktów pod wzg. Zużycia energii na podstawie informacji zawartej w złożonym raporcie z badań wykonanym w laboratorium notyfikowanym zgodnie z aktualną normą.

Pyt.4. Zgodnie z treścią normy 12566-3, Tabela-2 należy określić wytrzymałość konstrukcji oczyszczalni o największym rozmiarze. Prosimy o potwierdzenie, ze w związku z treścią normy oraz wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 25 marca 2010 r. (KIO/UZP 313/10) „ Jeżeli możliwy jest opis przedmiotu zamówienia z zastosowaniem Polskich Norm, o ktorych mowa w art. 30 ustawy Pzp, zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z właściwymi normami (...)", Zamawiajacy będzie wymagał oczyszczalni legitymujących sie raportami wytrzymałości konstrukcji kompletnej oczyszczalni o największym rozmiarze zgodnie z normą 12566-3?

Odp: Zamawiający dopuści tylko rozwiązania spełniające wymagania dokumentacji technicznej, SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przebadane zgodnie z aktualną normą.

Pyt.5. Prosimy o wyjaśnienie powodu niedopuszczenia technologii gdzie złoże filtracyjne jest wykonane w postaci wielkopowierzchniowych poletek filtracyjnych z wykorzystaniem pakietów prostokątnych? W sytuacji określenia wymagań odnoszących się do potrzeb Zamawiającego, mogących ograniczać krąg potencjalnych wykonawców, Zamawiający winien wykazać, że wyłącznie produkt o parametrach przez niego określonych umożliwia mu realizację celu
założonego w postępowaniu o zamówienie publiczne.(wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 stycznia 2009 r. (KIO/UZP 2/09). Z kolei zgodnie z REKOMENDACJami postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych (Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2014) "należy pamiętać, że zamawiającemu wolno wprowadzać tylko takie warunki, które są mu niezbędne. W przypadku kontroli zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania muszą umieć uzasadnić wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Każdy zapis odnoszący się do parametrów, funkcjonalności czy wyglądu, zawarty w SIWZ, który nie jest rzetelnie uzasadniony, może zostać uznany za nieprawidłowość powodującą ograniczenie konkurencji." 

Odp: Zamawiający dobierając technologie oczyszczania ścieków przeprowadził bardzo dokładny wywiad środowiskowy z przyszłymi mieszkańcami. Wzięto pod uwagę przede wszystkim powierzchnię działki jaką dysponują przyszli użytkownicy. Zdaniem Zamawiającego rozwiązanie w postaci wielkopowierzchniowych poletek filtracyjnych z wykorzystaniem pakietów prostokątnych jest niekorzystne z powodu bardzo kosztownej wymiany złoża filtracyjnego po upływie kilku lat użytkowania. Wiąże się to ponadto z koniecznością dewastacji zagospodarowanych posesji. 

Pyt.6. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem technicznym konstrukcja zbiorników oczyszczalni powinna zapewnić możliwość zamontowania pod warstwą 1,2 m ziemi, co powinno znaleźć potwierdzenie w raporcie wytrzymałości konstrukcji wydanym przez laboratorium notyfikowane?

Odp : Tak. Wymaga się aby konstrukcja, zapewniała możliwość zamontowania zbiorników pod warstwą 1,2 m ziemi oraz była przebadana w tym zakresie zgodnie z aktualną normą.

Pyt.7 .Wymaga się skrzynki sterującej o stopniu ochrony min. IP54. Zgodnie z informacją uzyskaną od 
producentów dmuchaw, umieszczenie ich w skrzynce o takim stopniu ochrony będzie skutkowało ich 
awarią. Prosimy zatem o wymaganie skrzynki o niższym stopniu ochrony tj. ip44. W innym wypadku 
prosimy o określenie podmiotu który będzie ponosił konsekwencje wynikające z umieszczenia dmuchaw w skrzynce o stopniu ochrony, która uniemożliwi jej pracę.

Odp: Pytający błędnie interpretuje zapisy dokumentacji technicznej. Skrzynka sterująca to obudowa sterownika oczyszczalni a nie rozdzielnia elektryczna, w której jest umieszczona zazwyczaj dmuchawa membranowa. Podtrzymuje się zapisy co do wymagań szczelności obudowy sterownika.

Pyt.8.Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby w celu zapewnienia szczelności, nadbudowy/kominy rewizyjne byty trwale zespawane z korpusem zbiornika oczyszczalni?

Odp: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

Pyt. 9. Czy Zamawiający dopuszcza częstokroć niezapewniające szczelności, łączenie kominów rewizyjnych ze zbiornikiem oczyszczalni na wkręty, śruby i uszczelki gumowe? 

Odp: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

Pyt.10. Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie oparte o zbiornik składający się ze zbiorników 
monolitycznych wykonanych metodą rotacyjną/rozdmuchu, które zostały nadstawione jeden na drugi i 
trwale połączone poprzez spawanie?

Odp: NIE

Pyt.11. Czy Zamawiający w ramach raportu z badań skuteczności oczyszczania będzie wymagał, aby znalazły się w nim wyniki badan skuteczności oczyszczania fosforu i azotu? 

Odp: Zamawiający dopuści tylko rozwiązania spełniające wymagania projektu ,SIWZ, STWIOR oraz przebadane zgodnie z aktualną normą.

Pyt.12. Czy Zamawiający dopuszcza, aby gwarancja nie obejmowała wad powstałych na skutek: siły wyższej, normalnego zużycia (np. materiałów eksploatacyjnych typu filtry, membrany, dyfuzory) oraz szkód wynikłych z winy użytkownika?

Odp: Gwarancja powinna obejmować cały przedmiot zamówienia. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku działania siły wyższej oraz spowodowanych ewidentną i bezsprzeczną wina użytkownika.

Pyt.13. W związku z treścią normy 12566-3+A2:2013 producent może (punkt 6.6) tj. [...] Class Al without the need for testing (CWT), when meeting he equiremens, specified in 6.6.2 [...]- zadeklarować klasę A l reakcji na ogień bez badan, przy spełnieniu warunków określonych w normie lub„ In most cases Class E is considered to be sufficient as a minimum regulatory requirement for the reaction to fire performance of units uased in buried (i.e. underground) applications."- zadeklarować minimum klasę E na podstawie badań. Prosimy o potwierdzenie, ze w związku z treścią normy oraz wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 25 marca 2010 r. (KIO/UZP 313/10) „ Jeżeli możliwy jest opis przedmiotu zamówienia z zastosowaniem Polskich Norm, o ktorych mowa w art. 30 ustawy Pzp, zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z właściwymi normami (...)", dla przydomowych oczyszczalni ścieków tj. dla urządzeń montowanych w gruncie (podziemnych) Zamawiający będzie wymagał raportu reakcji na ogień, potwierdzającego minimum klasę E odporności na ogień, a dla oczyszczalni spełniających wymagania klasy A l nie będzie wymagał raportu reakcji na ogień?

Odp: Zamawiający dopuści tylko rozwiązania spełniające wymagania dokumentacji technicznej, SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przebadane zgodnie z aktualną normą.

Pyt.14. Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na wymóg monolityczności zbiorników, Zamawiający nie 
dopuszcza wszystkich zbiorników spawanych, w tym z rur ze wspawanym dnem?

Odp: Nie dopuszcza się zbiorników spawanych, w tym z rur ze wspawanym dnem. Zamawiający dopuści tylko rozwiązania spełniające wymagania projektu ,SIWZ, STWIOR oraz przebadane zgodnie z aktualną normą.

Pyt.15. Czy w trosce o najwyższą jakość oferowanych urządzeń tj.: przydomowych oczyszczalni ścieków, przepompowni Zamawiający wymaga wyrobów produkowanych zgodnie z wymaganiami ISO 9001 co ma być potwierdzone stosownymi certyfikatami?

Odp: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

Pyt.16. Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby producent oferowanych oczyszczalni legitymował się 
certyfikatem ISO 14001?

Odp: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

Pyt.17. W trosce o koszty funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków i w związku z treścią normy 12566-3, która obliguje do określenia w raporcie z badań na zgodność ze wskazaną normą informacji o usuniętym osadzie w trakcie badań, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał w raporcie skuteczności oczyszczania informacji o braku konieczności usuwania osadu w trakcie badań?

Odp:Zamawiający dopuści tylko rozwiązania spełniające wymagania projektu ,SIWZ, STWIOR oraz przebadane zgodnie z aktualną normą. Oczyszczalnie powinny zagwarantować możliwość usuwania osadu raz na 12 miesięcy. Dobór urządzeń spoczywa w odpowiedzialności Oferenta. W przypadku wystąpienia konieczności opróżnienia osadnika z odpadów przed upływem 12 miesięcy, koszty pokrywać będzie Wykonawca. Minimalne pojemności osadników wstępnych uzależnione są od dobowej przepustowości oczyszczalni i nie mogą być mniejsze jak :
A ) dla oczyszczalni do 0,6 m3/dobę – osadnik wielkości min 1 m3
B ) dla oczyszczalni do 0,9 m3/dobę – osadnik wielkości min 1.35 m3
C ) dla oczyszczalni do 1,2 m3/dobę – osadnik wielkości min 1.8 m3
D ) dla oczyszczalni do 1,5 m3/dobę – osadnik wielkości min 2 m3
E ) dla oczyszczalni do 1,8 m3/dobę – osadnik wielkości min 3 m3

Pyt.18. Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby wytrzymałość oferowanych oczyszczalni umożliwiała ich posadowienie z zasypką 1,5m od wlotu do powierzchni terenu?

Odp.Wymaga się aby konstrukcja, zapewniała możliwość zamontowania zbiorników pod warstwą 1,2 m ziemi oraz była przebadana w tym zakresie zgodnie z aktualną normą.

Pyt.19. Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia pełnego raportu z badań na zgodność z normą 12566-3? 

Odp:TAK. Zamawiający dopuści tylko rozwiązania spełniające wymagania projektu ,SIWZ, STWIOR oraz przebadane zgodnie z aktualną normą.

Pyt.20. Czy w celu oceny oferty pod kątem spełniania wymogów co do oferowanych oczyszczalni 
Zamawiający będzie wymagał przedstawienia kart katalogowych z rysunkami oczyszczalni, instrukcji 
obsługi i montażu?

Odp:TAK.

Pyt.21. Zgodnie z art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2003.153.1503. ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Podkreślamy, że ustawa uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa tylko takie informacje, które łącznie spełniają trzy przesłanki:
-są nieujawnione do wiadomości publicznej,
-posiadają wartość gospodarczą (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa)
-przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Czy w związku z powyższym Zamawiający odtajni dokumenty ofert, które nie spełniają łącznie trzech 
przesłanek np. dysponują nimi konkurenci? 

Odp. Odtajnienie dokumentów oznaczonych jako „tajemnica przedsiębiorstwa” będzie wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pyt.22.Norma PN-EN 12566-3+A2 w pkt 3.4. s. 9 stanowi, że „Rodzina to grupa wyrobów, dla której 
wybrana(-e), w celu dokonania oceny, właściwość(-ci) jest (są) podobna (-e) dla wszystkich wyrobów z grupy. UWAGA 1 W definicji rodziny brane są pod uwagę co najmniej podobny 
kształt, wyposażenie, materiały i warunki użytkowania, a także zapewniona jest minimalna przepustowość hydrauliczna i minimalna wytrzymałość konstrukcji wszystkich wyrobów należących do rodziny. " Prosimy o potwierdzenie, że w związku z podaną definicją Zamawiajacy nie dopuści oczyszczalni które opierają się o zbiorniki o niepodobnym kształcie w ramach jednej rodziny oczyszczalni?

Odp:Zamawiający dopuszcza tylko oczyszczalnie które zostały przebadane zgodnie z normą PN EN 12566-3 +A2:2013 

Pyt.23. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem ze środków operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową  wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Prosimy o potwierdzenie, że w związku z powyższym, a przede wszystkim w trosce o spełnienie 
warunków dofinasowania Zamawiajacy będzie wymagał dołączenia do oferty kompletnych raportów z 
badań na zgodnośc z normą 12566-3 jako dowód zgodności oferowanych oczyszczalni? Podkreślamy, że brak wymogu przedstawienia dowodu zgodności z normą, a co za tym idzie brak możliwości weryfikacji oczyszczalni pod kątem zgodności, naraża Zamawiajacego na utratę dofinansowania - tylko kompletne raporty wystawione przez niezależną jednostkę notyfikowaną są gwarantem legitymowania się oczyszczalni zgodnością z normą. Nadmieniamy, że zgodnie z paragrafem 4 ust 11 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 § 4. Pomoc jest przyznawana na operację, która, oprócz warunków określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”, spełnia następujące warunki: 11) będzie zgodna z przepisami Unii Europejskiej określającymi wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, a w przypadku operacji dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków – również zgodnie z normami EN 12566 określającymi wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków, udostępnionymi na stronie internetowej administrowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny; 

Odp:TAK. Zamawiający dopuści tylko rozwiązania spełniające wymagania dokumentacji technicznej, SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przebadane zgodnie z aktualną normą.

Wójt Gminy Rytwiany

mgr Grzegorz Forkasiewicz