Gmina Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany			Rytwiany, dnia 09.10.2018r.

NIP: 8661599179

OR. 131.9.2018.AC

Zaproszenie do złożenia oferty

- Zamawiający:

Gmina Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: „ZAKUP SYSTEMU DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI OBRAD RADY GMINY”

- Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „zakup systemu do elektronicznej obsługi obrad rady gminy” z licencją na okres 4 lat. System zostaje zakupiony z montażem i przeszkoleniem obsługi zamawiającego. Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru wykona testowe posiedzenie rady gminy z uruchomieniem wszystkich elementów systemu.  Szczegółowe wymagania systemu do elektronicznej obsługi obrad rady gminy zostały opisane w załączniku nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty.

- Podstawa przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować w oparciu o informacje zawarte w zał. nr. 2 do zaproszenia.  Do udzielenia wszelkich informacji w powyższej sprawie upoważniony jest inspektor  ds. obsługi informatycznej Artur Czerwiec - Urząd Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, pokój nr 17, tel. 158647940.

- Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do 16.10.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, pokój nr 13 z dopiskiem o treści: „ZAKUP SYSTEMU DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI OBRAD RADY GMINY - oferta” 
lub elektronicznie (czytelny skan podpisanego dokumentu) na adres: administrator@rytwiany.com.pl z tematem wiadomości o treści: „ZAKUP SYSTEMU DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI OBRAD RADY GMINY - oferta”.

- Kryteria wyboru oferty

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

- Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia i zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Wójt Gminy Rytwiany

/-/ Grzegorz Forkasiewicz

Załączniki:
1. formularz oferty
2. szczegółowe wymagania systemu do elektronicznej obsługi obrad rady gminy

Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty

.......................................

( nazwa wykonawcy )

.......................................

( siedziba wykonawcy )

.......................................

Gmina Rytwiany ul. Staszowska 15

28-236 Rytwiany

OFERTA CENOWA

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: „ZAKUP SYSTEMU DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI OBRAD RADY GMINY z licencją na okres 4 lat ”  oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania za cenę:

brutto……………………….. zł

(słownie złotych:………………….............. ..............................…………… ……………………… ……………………… ………………………………………)

W tym:

- Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Elementy systemu: (należy wymienić wszystkie elementy systemu (lub dołączyć w załączniku)  z podaniem nazwy, producenta, marki, wersji, symbolu, kodu, oraz wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalności niezbędnych do zidentyfikowania sprzętu  i oprogramowania

| Parametry minimalne: | Parametry oferowane: |
| --- | --- |
| Komputer przenośny | nazwa, producent, marka, symbol, wersja, kod, parametry: |
| Procesor Wydajność procesora nie mniejsza niż 4623 punktów w zestawieniu: www.cpubenchmark.net/cpu_list.php | Nazwa Procesora |
| Pamięć RAM 8GB DDR4 w postaci jednego modułu zajmującego jeden slot. |  |
| Karta graficzna Wydajność nie mniejsza niż 922 punktów w zestawieniu: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php | Nazwa Karty graficznej: |
| Dysk twardy 240GB SSD SATA-600 |  |
| Napęd optyczny DVD+RW (dual layer) |  |
| Matryca Non Glare 15,6”, Full HD (rozdzielczość 1920x1080) |  |
| Karty sieciowe LAN 10/100/1000 |  |
| Komunikacja bezprzewodowa Karta WiFi typu a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 |  |
| Złącza / porty 1x RJ45 |  |
| 1x wyjście HDMI |  |
| 1x wyjście VGA |  |
| 1x wyjście słuchawkowe |  |
| 1x wejście na mikrofon |  |
| 1x USB C3.0 typu C |  |
| 1x USB 3.0 |  |
| 2x USB 2.0 |  |
| 1x wejście zasilania (DC-in) |  |
| Zintegrowana kamera |  |
| Podświetlana klawiatura układ Amerykański QWERTY |  |
| Czytnik kart pamięci 6-in-1 |  |
| System operacyjny komputera w języku polskim w najnowszej wersji profesjonalnej, licencjonowany, licencja spełniająca wymagania dotyczące stanu licencjonowana dla firmy typu Urząd Gminy Rytwiany | nazwa, producent, marka, symbol, wersja, kod, parametry: |
| Oprogramowanie biurowe licencjonowane w najnowszej ogólnodostępnej wersji na rynku sprzedażowym, zawierające m.in. arkusz kalkulacyjny, zaawansowany edytor tekstu, moduł do tworzenia prezentacji i klienta poczty email. , Licencja dożywotnia spełniająca wymagania dotyczące stanu licencjonowana dla firmy typu Urząd Gminy Rytwiany | nazwa, producent, marka, symbol, wersja, kod, parametry: |
| Zabezpieczenie antykradzieżowe za pomocą linki na kluczyk, linka dołączona do zestawu. |  |
| Mysz optyczna laserowa bezprzewodowa na minimum 2 wymienne baterie. Mysz dołączona do zestawu. | nazwa, producent, marka, symbol, wersja, kod, parametry: |
| Czas pracy komputera na baterii: Do 6h. |  |
| Gwarancja na komputer przenośny: 5 lat producenta . |  |
| Projektor sufitowy | nazwa, producent, marka, symbol, wersja, kod, parametry: |
| Projektor FullHD, |  |
| Mocowanie sufitowe + okablowanie prowadzone za pomocą systemu koryt (listew plastikowych) |  |
| Technologia wyświetlania DLP |  |
| Jasność 3 600 lumenów |  |
| Rozdzielczość WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 |  |
| Współczynnik proporcji obrazu Natywny: 16:10 |  |
| Kompatybilny: 16:9, 4:3 |  |
| Kontrast 20 000:1 |  |
| Lampa 240W |  |
| Rozmiar projekcji 0.74m - 7.62m (29in - 300in) |  |
| Głośniki 10W |  |
| Złącza Porty wejścia: 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złożony sygnał wideo, 1 x Audio 3.5mm |  |
| Porty wyjścia: 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A |  |
| Kontrola: 1 x RS232 |  |
| Ekran projekcyjny | nazwa, producent, marka, symbol, wersja, kod, parametry: |
| Typ ekranu Rozwijany elektrycznie |  |
| Wymiary ekranu 270 x 220 cm |  |
| Wymiary obrazu 260 x 195 cm |  |
| Format 4:3 |  |
| Czarne ramki 5 cm (boczne), 20 cm (góra), 5 cm (dół) |  |
| Rodzaj sterowania Ścienne + bezprzewodowe |  |
| Kamera wideo: | nazwa, producent, marka, symbol, wersja, kod, parametry: |
| Kamera IP |  |
| Mocowanie naścienne lub sufitowe z okablowaniem |  |
| Czujnik obrazu: 1/2.9” Low Illumination CMOS Sensor, |  |
| Procesor: HI3516C, |  |
| Rozdzielczość: Full HD (1920x1080px, 1080p), |  |
| Typ obiektywu: stałoogniskowy, |  |
| Długość ogniskowej obiektywu: 2,8mm, |  |
| Kąt widzenia: 89 stopni, |  |
| Sieć: 10/100 Base-­‐T, |  |
| Zasilanie: sieciowe lub POE. |  |
| Mikrofony: | nazwa, producent, marka, symbol, wersja, kod, parametry: |
| Typ: wielkomembranowy, pojemnościowy, USB, |  |
| Przetwornik AD: 16bit 48kHz (max), |  |
| Pasmo przenoszenia: 30Hz -­‐ 18kHz, |  |
| Maksymalny poziom SPL: 130dB (21kHz 1% THD), |  |
| Zakres dynamiki: 96dB, THD + N: -­‐89dB -­‐ -­‐96dB, |  |
| Czułość: -­‐38dB (0dBV = 1V/Pa @1kHz), |  |
| Charakterystyka: kardioidalna, kierunkowa. |  |
| Liczba mikrofonów dobrana do wielkości sali konferencyjnej | Ilość: |
| Dysk wewnętrzny do archiwizacji nagrań wideo | nazwa, producent, marka, symbol, wersja, kod, parametry: |
| Pojemność 6 TB, |  |
| Sata3 6Gb/s |  |
| Cache: 64 MB |  |
| Prędkość 5400 obr/min. |  |
| Format 3,5 cala |  |
| Kompatybilność dysku do zastosowania w systemach NAS i RAID. Gwarancja min. 3 lata producenta. |  |

Nazwa, producent, marka, symbol, wersja, kod,  parametry, kompletny opis funkcjonalności oprogramowania do obsługi głosowań oraz zapisu i transmisji wideo:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa, producent, marka, symbol, wersja, kod,  parametry pozostałych elementów systemu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3 .Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- …………………………………………………………………… *

- …………………………………………………………………… *

- …………………………………………………………………… *

- …………………………………………………………………… *

- …………………………………………………………………… *

- …………………………………………………………………… *

- …………………………………………………………………… *

- …………………………………………………………………… *

dnia, ...............................................

Podpisano

............................................................

( upoważniony przedstawiciel )

............................................................

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA SYSTEMU DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI OBRAD RADY GMINY  (zwanego dalej: systemem)

System musi w pełni spełniać wymagania wprowadzone w ustawie:

Ustawa o samorządzie gminnym tj. z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) z późn. zm.

Opis minimalnych wymagań systemu:

System będzie zapewniał głosowanie elektroniczne oraz system transmisji wideo na żywo do Internetu oraz nagrywania obrad rady na dysk twardy komputera

System we wszystkich elementach będzie w polskiej wersji językowej.

System wyposażony w 15 sztuk plus 2 zapasowe  -  indywidualne  bezprzewodowe  terminale dla radnych do głosowania z ekranem LCD i akumulatorem.

Skrzynia transportowa, walizka lub torba na terminale, moduł do ładowania terminali

System w tym oprogramowanie zapewnia prowadzenie sesji oraz obsługę głosowań, pozwalające na sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych ,możliwość przeprowadzania głosowań jawnych, tajnych, większością zwykłą , większością bezwzględną, możliwość sprawdzenia obecności oraz głosowania „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się” , wyboru kandydata/kandydatów z listy;

Terminale wyposażone w podświetlany ekran LCD wyświetlający proste komunikaty sygnalizujące rozpoczęcie procesu sprawdzania obecności lub głosowania, potwierdzenie obecności lub dokonanego przez radnego wyboru, potwierdzenie oddania głosu przez radnego; w przypadku głosowania na kandydata z listy ekran wyświetla listę kandydatów;

System automatyczne generuje listy obecności oraz protokołów z głosowań w formie pliku tekstowego

Oprogramowanie do transmisji wideo powinno zapewnić  personalizację wizualną (herb, data, nazwa posiedzenia itp.), oprogramowanie umożliwiające transmisję przez serwis YouTube oraz nagrywanie obrad na dysku komputera w zasobie sieciowym udostępnionym przez zamawiającego w środowisku serwerowym opartym o usługę Active Directory . W przypadku gdy serwis youtube zablokuje możliwość  transmisji za jego pośrednictwem wykonawca zobowiązuje się do wykonania alternatywnego sposobu transmisji video do sieci Internet bez dodatkowych opłat.

Dźwięk	jest rejestrowany za pomocą mikrofonu lub w przypadku niewystarczającej  głośności podczas transmisji wykonawca doda dodatkowe mikrofony mocowane na statywie, naścienne lub sufitowo.

Oprogramowanie systemu - Licencja uprawniająca do aktualizacji oprogramowania oraz telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego bez dodatkowych opłat zostanie udzielona na okres 4 lat.

Instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie dla operatorów systemu.

Okablowanie systemu będzie prowadzone za pomocą systemu koryt (listew plastikowych).

Licencja na oprogramowanie uprawnia do aktualizacji oprogramowania oraz telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego bez dodatkowych opłat przez czas trwania umowy.

Wykonawca zaoferuje kompletny system,  w ofercie zamieści wszystkie niezbędne elementy dodatkowe w tym sprzęt, okablowanie, elementy zasilające, również niewymienione w zapytaniu ofertowym a  które są niezbędne do prawidłowego działania sytemu elektronicznej obsługi rady gminy.

Każdy element systemu:  oprogramowanie oraz sprzęt zostanie opisany w ofercie za pomocą nazwy, producenta, marki, symbolu, oraz wszystkich parametrów technicznych niezbędnych do zidentyfikowania sprzętu i oprogramowania. Opis wszystkich elementów systemu zostanie sporządzony w sposób nie budzący wątpliwości co do rodzaju i parametrów.

Na sprzęt wykonawca udzieli  minimum 24 miesięcznej gwarancji lub większej w przypadku gdy to zostało określone w parametrach sprzętu.

PŁATNOŚĆ

Wykonawca wystawi fakturę VAT z 14 dniowym terminem płatności po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag przez Zamawiającego.

Parametry sali konferencyjnej u Zamawiającego:

Zamawiający zapewni wyposażenie sali w postaci stołów i krzeseł, gniazda zasilania 230V oraz gniazda RJ-45 z dostępem do sieci wewnętrznej urzędu i  sieci Internet.

Rozmiar sali konferencyjnej:

szerokość 5,6 m (okna na całej szerokości po obu stronach z roletami typu verticale)

długość 10,1 m; wysokość 3 m ;

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać oględzin miejsca instalacji systemu.

Parametry minimalne sprzętu:

- Komputer przenośny

Procesor	Wydajność procesora nie mniejsza niż 4623 punktów w zestawieniu: www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamięć RAM	8GB DDR4 w postaci jednego modułu zajmującego jeden slot.

Karta graficzna	Wydajność nie mniejsza niż 922 punktów w zestawieniu: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Dysk twardy	240GB SSD SATA-600

Napęd  optyczny	DVD+RW (dual layer)

Matryca	Non Glare 15,6”, Full HD (rozdzielczość 1920x1080)

Karty sieciowe	LAN 10/100/1000

Komunikacja bezprzewodowa	Karta WiFi typu a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0

Złącza / porty	1x RJ45

1x wyjście HDMI

1x wyjście VGA

1x wyjście słuchawkowe

1x wejście na mikrofon

1x USB C3.0 typu C

1x USB 3.0

2x USB 2.0

1x wejście zasilania (DC-in)

Zintegrowana kamera

Podświetlana klawiatura układ Amerykański QWERTY

Czytnik kart pamięci 6-in-1

System operacyjny komputera w języku polskim w najnowszej wersji profesjonalnej, licencjonowany,  licencja spełniająca wymagania dotyczące stanu licencjonowana dla firmy typu Urząd Gminy Rytwiany

Oprogramowanie biurowe licencjonowane w najnowszej ogólnodostępnej wersji na rynku sprzedażowym, zawierające m.in. arkusz kalkulacyjny, zaawansowany edytor tekstu, moduł do tworzenia prezentacji i klienta poczty email. , Licencja dożywotnia spełniająca wymagania dotyczące stanu licencjonowana dla firmy typu Urząd Gminy Rytwiany

Zabezpieczenie antykradzieżowe za pomocą linki na kluczyk, linka dołączona  do zestawu.

Mysz optyczna laserowa bezprzewodowa na minimum 2 wymienne baterie. Mysz dołączona do zestawu.

Czas pracy na baterii:	Do 6h.

Gwarancja na komputer przenośny: 	5 lat producenta .

- Projektor sufitowy

Projektor FullHD,

Mocowanie sufitowe + okablowanie prowadzone za pomocą systemu koryt (listew plastikowych)

Technologia wyświetlania	DLP

Jasność	3 600 lumenów

Rozdzielczość	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Współczynnik proporcji obrazu	Natywny: 16:10

Kompatybilny: 16:9, 4:3

Kontrast	20 000:1

Lampa	240W

Rozmiar projekcji	0.74m - 7.62m (29in - 300in)

Głośniki	10W

Złącza	Porty wejścia: 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złożony sygnał wideo, 1 x Audio 3.5mm

Porty wyjścia: 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A

Kontrola: 1 x RS232

- Ekran projekcyjny

Typ ekranu	Rozwijany elektrycznie

Wymiary ekranu	270 x 220 cm

Wymiary obrazu	260 x 195 cm

Format	4:3

Czarne ramki	5 cm (boczne), 20 cm (góra), 5 cm (dół)

Rodzaj sterowania	Ścienne + bezprzewodowe

- Kamera wideo:

Kamera IP

Mocowanie naścienne lub sufitowe z okablowaniem

Czujnik obrazu: 1/2.9” Low Illumination CMOS Sensor,

Procesor: HI3516C,

Rozdzielczość: Full HD (1920x1080px, 1080p),

Typ obiektywu: stałoogniskowy,

Długość ogniskowej obiektywu: 2,8mm,

Kąt widzenia: 89 stopni,

Sieć: 10/100 Base-­‐T,

Zasilanie: sieciowe lub POE.

- Mikrofony:

Typ: wielkomembranowy, pojemnościowy, USB,

Przetwornik AD: 16bit 48kHz (max),

Pasmo przenoszenia: 30Hz -­‐ 18kHz,

Maksymalny poziom SPL: 130dB (21kHz 1% THD),

Zakres dynamiki: 96dB, THD + N: -­‐89dB -­‐ -­‐96dB,

Czułość: -­‐38dB (0dBV = 1V/Pa @1kHz),

Charakterystyka: kardioidalna, kierunkowa.

Liczba mikrofonów dobrana do wielkości sali konferencyjnej

- Dysk wewnętrzny do archiwizacji nagrań wideo

Pojemność 6 TB,

Sata3  6Gb/s

Cache: 64 MB

Prędkość 5400 obr/min.

Format 3,5 cala

Kompatybilność dysku do zastosowania w systemach NAS i RAID. Gwarancja min. 3 lata producenta.